ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Московский государственный университет

приборостроения  И информатики»

# СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ.

КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ И РАБОТЫ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И СТРУКТУРА

# СТП МГУПИ 2068752-5-2006

# Москва 2006

УТВЕРЖДАЮ

РЕКТОР МГУПИ

____________Б.М. Михайлов

_________________

Группа      Т50

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

________________________________________________________________________

ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ.

КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ И РАБОТЫ

СТП МГУПИ 2068752-5-2006

Правила оформления и структура

Взамен СТП МИП 2068752-2-89

Приказом от ________________2006 г.                                 №_____________________

Срок введения установлен

с___________2006 г.

Настоящий стандарт устанавливает единые требования к правилам оформления выпускных квалификационных работ, а также единые требования к правилам оформления курсовых проектов и работ для всех специальностей Московского государственного университета приборостроения и информатики.

Выполнение требований настоящего стандарта обязательно для всех преподавателей МГУПИ, ведущих выпускные и курсовые проекты (работы), и всех студентов, выполняющих проекты (работы).

При разработке кафедрами методических указаний по выполнению выпускных и курсовых проектов (работ) требования к оформлению проектов (работ), содержащиеся в настоящем стандарте, не должны дублироваться. Следует давать ссылки на разделы (подразделы, пункты) настоящего стандарта по типу: «Требования к оформлению пояснительной записки см. п. 4.1 …4.7  СТП МГУПИ 2068752-5-06».

Стандарт разработан на основе требований Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлениям подготовки дипломированных  специалистов, разработанных  УМО в 2000 г., приказа Минобразования РФ от 25.03.2003 года №1155 «Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ» и приказа ректора от 18.11.2004 г. №1-3/1380.

# 1   Общие положения

1.1 Итоговой государственной аттестацией выпускников высших учебных заведений Российской Федерации является:

-защита выпускной квалификационной работы;

-государственный экзамен.

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих определенным ступеням высшего профессионального образования: для квалификации (степени) бакалавр – в форме бакалаврской работы; для квалификации «дипломированный специалист» – в форме дипломной работы (проекта); для квалификации (степени) магистр – в форме магистерской диссертации.

Выполнение выпускной квалификационной работы является заключительным этапом обучения студентов в вузе.

Дипломные проекты (работы)  должны выполняться в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлениям подготовки дипломированных специалистов.

Дипломные работы должна носить научно-исследовательский характер, а также иметь расчетно-графическую часть.

За принятые в выпускной квалификационной работе решения и за правильность всех данных отвечает студент-автор работы.

1.2 Проекты (работы) должны включать следующие документы:

- задание;

- пояснительную записку;

- графическую часть (в соответствии со спецификой специальностей).

1.3  Документы,  входящие  в  состав  проектов (работ), должны оформляться

в соответствии с требованиями действующих систем государственных стандартов:

- Единой системы программной документации (ЕСПД);

- Единой системы стандартов приборостроения (ЕССП);

- Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);

- Единой системы технологической документации (ЕСТД);

- Единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП);

- Системы технологической документации на АСУ;

- Системы     стандартов   безопасности   труда   (ССБТ)   и   др.,  а     также внесистемных государственных, республиканских или отраслевых стандартов, а при выполнении проектов на конкретных предприятиях – стандартов предприятия.

1.4 Требования к оформлению специфических конструкторских и технологических документов, характерных для отдельных отраслей промышленности (чертежей узлов машин, приборов, электро-, гидро-, пневмо-, микросхем, печатных плат и т.п.), должны более подробно раскрываться и иллюстрироваться в методических указаниях кафедр, ведущих выпускные и курсовые проекты (работы).

1.5 Проекты (работы), в которых решаются конкретные производственные или исследовательские задачи, признаются реальными и должны подтверждаться:

а) письмом (актом) предприятия (организации);

б) выпиской  из  решения  кафедры, если  в  проекте (работе)  использованы

материалы хоздоговорной или госбюджетной работы, участие в которой  принимал студент;

в) выпиской из решения кафедры, если проект (работа) посвящен(а) разработке лабораторного стенда, установки, устройства или прибора и т.п., используемого в учебной или научно-исследовательской работе кафедры;

д) наличием патента, публикации или гранта, полученного студентом и использованного в проекте (работе).

1.6 Нормоконтроль проектов (работ) проводится в соответствии с требованиями  ГОСТ 2.111-68 Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль.

1.7 Проектам (работам) присваивается обозначение, состоящее из следующих номеров и кодов, разделяемых тире:

- индекса проекта:     ДП  –  дипломный   проект;    ДР  –  дипломная   работа;

БР – бакалаврская работа; МД – магистерская диссертация; КП – курсовой проект; КР – курсовая работа;

- кода  учебного  заведения  по  общероссийскому  классификатору  предприятий и организаций  (ОКПО);

- номера специальности;

- кода подразделения (кафедры) учебного заведения;

- кода филиала;

- двух   последних  цифр  года  окончания выполнения  проекта (работы). Например:

ДП – 2068752 – 2203 – ИС4 – 19 - 06

Дипломный проект	              Год окончания выполнения

проекта (работы)

Код МГУПИ по Общерос-

сийскому классификатору	         Код  филиала

предприятий и организаций

(ОКПО)	   Код подразделения (кафедры)

Номер специальности

ДР – 2068752 – 2204 – ИС4 – 19 –06

КП – 2068752 – 1901 – ПР1 – 19 – 06

КР – 2068752 – 0605 – ЭФ4 – 19 – 06

Для некоторых специальностей при выполнении проектов (работ) по нескольким учебным дисциплинам после номера специальности через наклонную черту проставляется номер учебной дисциплины, например:

КП – 2068752 – 2204/3445 – ИС-4 – 19 –06

В  проектах  или  работах,   содержащих   чертежи   или  схемы,  имеющие  в

обозначении коды согласно стандартам, на соответствующих чертежах в конце обозначения указывается код, например, на чертеже общего вида – ВО, на принципиальной электрической схеме – Э3 и т. п.

# 2 Задание на выполнение проекта (работы)

2.1 Задание на выполнение проекта (работы) – официальный документ, в соответствии с которым студент выполняет и защищает выпускную квалификационную работу или курсовой проект (работу).

2.2 Задание на выпускную квалификационную работу подписывается консультантами по разделам, руководителем работы и утверждается заведующим кафедрой, на курсовой проект (работу) – руководителем проекта (работы).

2.3	Форма задания на выпускную квалификационную работу приведена в приложении В, а на курсовой проект (работу) – в приложении Г.

2.4 Содержание и последовательность изложения текстовой и графической частей проектов (работ)  устанавливается кафедрой, руководящей проектами (работами), исходя из специфики специальностей.

2.5 Объем разделов проектов (работ) устанавливается кафедрами, ведущими проекты (работы).

2.6 Задание на выполнение проекта (работы) брошюруется в пояснительную записку после титульного листа и включается в нумерацию страниц.

3  Структура пояснительной записки

3.1 Пояснительная записка проекта (работы) должна содержать:

а) титульный лист (см. приложения  А и Б);

б) задание (см. приложения В и Г );

в) содержание;

д) введение (содержит обоснование актуальности темы);

е) основную часть в соответствии с утвержденным кафедрой заданием;

ж) заключение (содержит краткие выводы по результатам выполненной работы и рекомендации по её использованию);

и) список использованных источников;

к) приложения (при необходимости).

3.2 Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы.

# 4  Правила оформления пояснительной записки

## 4.1 Общие положения

Общие положения оформления текстовых документов должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.105 – 95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам и ГОСТ 7.32 – 2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

4.1.1 Текстовые документы (титульный лист, задание, пояснительная записка) должны выполняться на листах белой бумаги формата А4 (210x 297 мм) по ГОСТ 2.301 – 68 на одной стороне листа. Допускается применение отдельных листов формата А3 (297x 420 мм) в последующих страницах текста.

4.1.2 Текст записки следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, верхнее, левое и нижнее – 20 мм.

4.1.3 Титульные листы пояснительных записок должны выполняться в соответствии с приложениями А и Б.

4.1.4 Пояснительная записка должна быть сброшюрована в папку формата А4 (порядок  брошюровки   согласно   разделу 3),   на   которую   наклеивается   этикетка (см. приложение Д).

4.1.5 Текстовые документы пояснительной записки выполняются печатным способом через полтора интервала шрифтом черного цвета кегль 14.

4.1.6 Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, заголовках разделов, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры.

4.1.7 Страницы пояснительной записки нумеруются арабскими цифрами, проставляемыми в основной надписи или в центре нижней части листа без точки. Первым листом пояснительной записки является титульный лист, который включается в общую нумерацию листов записки, но номер на нем не ставится.

4.1.8  Нумерация страниц приложений должна быть сквозной.

4.1.9 Основная надпись для первого листа текста размещается на первом листе раздела «Введение», где начинается текст пояснительной записки (см. приложение Ж).

4.1.10 На  последующих  листах  текста  применяется  основная  надпись, показанная в приложении Е. Допускается последующие листы текста записки оформлять без основной надписи и рамки.

4.1.11 Опечатки, описки и орфографические неточности, обнаруженные в процессе подготовки текста, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом.

## 4.2 Построение текста

4.2.1 Текст следует делить на разделы, подразделы, пункты и подпункты.

4.2.2 Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений.

4.2.3 Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа.

4.2.4 Подразделы должны иметь порядковые номера в пределах каждого раздела. Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой.

4.2.5 Пункты должны иметь порядковый номер в пределах каждого подраздела.

4.2.6 После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.

Пример обозначения разделов, подразделов, пунктов, подпунктов:

1 Обзор конструкций станков (1 – нумерация первого раздела):

1.1 Состояние вопроса (1.1 – нумерация первого подраздела первого раздела);

1.1.1 …

1.1.2 …                   (нумерация пунктов первого подраздела первого раздела);

1.1.3 …

…     …

1.2   …      (нумерация второго подраздела первого раздела).

4.2.7 Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется.

4.2.8 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, г, о,  ь, й, ы, ъ) после которой ставится скобка.

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа как показано в примере:

Пример:

- ________________

- ________________

1)     ____________

2)   ____________

в)    ________________

4.2.9 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.

4.2.10 Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.

4.2.11 Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

4.2.12 Номера и заголовки разделов следует печатать шрифтом большим,  чем текст. Каждый раздел текста рекомендуется начинать с новой страницы.

4.2.13 Разделы «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных источников» не нумеруются.

4.2.14 Расстояние между заголовками и последующим текстом 10мм., а между последней строкой текста и последующим заголовком 15мм.

## 4.3 Иллюстрации

## 4.3.1 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, фотографии и т. п.) следует располагать в тексте непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации, помещаемые в тексте, должны соответствовать требованиям ГОСТов ЕСКД.

4.3.2 Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах раздела, например, «Рисунок 1» или «Рисунок 1.1». Слово «Рисунок» и наименование помещают после поясняющих данных и располагают посередине строки, например, «Рисунок 1 – Детали прибора». Сокращение слова «Рисунок» не допускается.

4.3.3 Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Пример – Рисунок А.3.

4.3.4 Иллюстрационные материалы, выполняемые на кальке или полученные в процессе проектирования с выходов ЭВМ,  контрольно-измерительных приборов, а также фотографии, могут быть наклеены на листы.

4.3.5 На   электрических      схемах    около   каждого  элемента должны быть приведены его позиционные обозначения в соответствии с требованиями ГОСТ 2.702 – 75*.

4.3.6 Условные буквенные обозначения механических, химических, математических и других величин, а также условные графические обозначения должны соответствовать установленным стандартам.

В тексте записки перед обозначением параметра дают его пояснение. Например, временное сопротивление разрыву .

## 4.4 Формулы и уравнения

4.4.1 Расчетные формулы должны записываться в общем виде.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить  непосредственно  под  формулой  в  той  же последовательности, в какой

они даны в формуле. Первую строчку объяснения начинают без абзацного отступа со слова «где» без двоеточия после него. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки, располагая символы один под другим.

Для всех символов и коэффициентов после пояснения их значения должны быть указаны, через запятую,  их размерности в системе СИ.

4.4.2 Уравнения и формулы следует выделять из текста свободными строками. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х) или деления (:). При этом знак в начале следующей строки повторяется.

4.4.3 Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего текста (допускается нумерация формул в пределах раздела) арабскими цифрами в круглых скобках, расположенными в крайнем правом положении на строке. Пример:

(1)

где…

Ссылки в тексте на номер формулы дают в круглых скобках. Пример – в формуле (2).

4.4.4 Допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом черными чернилами.

4.4.5 После записи формулы и пояснения значений ее символов подставляют значения входящих в нее параметров в той последовательности, в какой они приведены в формулах, и, наконец, приводится результат вычисления.

4.4.6 Расчеты в общем случае должны содержать:

-  задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете);

- эскиз или схему рассчитываемого изделия, которые могут быть выполнены в произвольном масштабе, обеспечивающем четкое представление о рассчитываемом изделии;

-  данные для расчета;

-  расчеты (для выбора основных параметров);

-  заключение (с выводами по полученным результатам).

4.5 Таблицы

4.5.1 Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.

4.5.2 Номер таблицы следует помещать над таблицей слева без абзацного отступа. Название таблицы располагают в одну строчку с ее номером через тире. Например, «Таблица 1 – Исходные данные».

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы 1».

4.5.3 Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

4.5.4 При ссылке в тексте следует писать слово «таблица» с указанием ее

номера.

4.5.5 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Диагональное деление головки таблицы не допускается.

4.5.6 Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости нумерации показателей или других данных порядковые номера указывают в боковике таблицы перед их наименованием.

4.5.7 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Оформление таблиц должно соответствовать ГОСТ 1.5 – 93 и ГОСТ 2.105 – 95.

## 4.6 Список использованных источников

4.6.1 Список использованных источников должен быть составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 84 (см. приложение И).

4.6.2 Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте, нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.

4.6.3 Ссылки в тексте на использованные источники следует давать в виде арабских цифр, заключенных в квадратные скобки, указывающих порядковый номер источника по списку, например: [5], [18]. При необходимости указываются страницы книги, статьи или другого источника, с которых взяты используемые сведения или формулы, например: [18, c.21-25].

## 4.7 Приложения

4.7.1 Приложения оформляют как продолжение данной работы на последующих ее листах.

4.7.2 В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения.

4.7.3 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Например: Приложение А.

4.7.4 Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

4.7.5 Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруются в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.

4.7.6 В приложения могут быть включены вспомогательные материалы:

- промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты;

- таблицы вспомогательных цифровых данных;

- протоколы испытаний;

- описание аппаратуры, приборов;

- инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы;

- акты внедрения результатов работы;

- отчет о патентных исследованиях и др.

# 5 Содержание и правила оформления программного обеспечения

5.1 Программные документы, разработанные в проектах (работах), должны оформляться в соответствии с требованиями стандартов Единой системы программной документации (ЕСПД) и стандартов комплекса ГОСТ 34.

5.2 Программные документы должны включать:

а) текст  программы, оформленный согласно ГОСТ 19.401 – 78;

б) описание программы, содержащее сведения о логической структуре и функционировании программы, оформленное согласно ГОСТ 19.402 – 78, (см. приложение К);

в) схемы алгоритмов, программ, данных и систем, оформленные согласно ГОСТ 19.701 – 90  (см. приложение Л);

г) другие программные документы в соответствии с ГОСТ 19.101 – 77 и (или) ГОСТ 34.201 – 89 по решению выпускающей кафедры, в том числе:

1) схемы организационной и функциональной структур, оформленные согласно РД 50 – 34.698 – 90;

2) перечни входных и выходных сигналов, данных и документов, оформленные согласно РД 50-34.698-90;

3) описание  организации  информационной  базы,  оформленное  согласно

РД50-34.698-90 (см. приложение М);

4) описание систем классификации и кодирования, оформленное согласно РД50-34.698-90;

5) описание комплекса технических средств, содержащее обоснование выбора типа ЭВМ и типов периферийных технических средств, оформленное согласно РД50-34.698-90;

6) программу и методику испытаний, содержащие требования, подлежащие проверке при испытании программы, а также порядок и методы их контроля, оформленные согласно ГОСТ 19.301 – 79;

7) руководство системного программиста, содержащее сведения для проверки, обеспечения функционирования и настройки программы на условия конкретного применения, оформленное согласно ГОСТ 19.503 – 79;

8) руководство программиста, содержащее сведения для эксплуатации программы, оформленное согласно ГОСТ 19.504 – 79;

9) руководство пользователя (оператора), содержащее сведения для обеспечения процедуры общения оператора с вычислительной системой в процессе выполнения программы, оформленное согласно ГОСТ 19.505 – 79;

10) описание языка, оформленное согласно ГОСТ 19.506 – 79;

11) руководство по техническому обслуживанию, содержащее сведения для применения тестовых и диагностических программ при обслуживании технических средств, оформленное согласно ГОСТ 19.508 – 79.

5.3 По решению выпускающей кафедры пояснительная записка может содержать техническое задание на создание программного продукта, оформленное согласно ГОСТ 34.602 – 89, либо техническое задание на разработку программных средств, оформленное согласно ГОСТ 19.201 – 78.

# 6 Содержание и правила оформления графической части проектов (работ)

# 6.1 Общие положения

6.1.1 При выполнении проектов (работ) могут разрабатываться:

-  проектные конструкторские документы – чертежи общих видов;

- рабочие конструкторские документы – сборочные чертежи и чертежи деталей;

- технологические документы;

- схемы;

- плакаты (по усмотрению кафедр, ведущих проекты и работы).

6.1.2 Содержание листов графического материала проектов (работ) устанавливается кафедрами, руководящими проектами (работами), и регламентируется методическими материалами кафедр, разрабатываемыми на основе настоящего стандарта.

6.1.3 Объем  графической   части   устанавливается   кафедрой,   руководящей

проектами (работами).

6.1.4 Графическая часть проектов (работ) выполняется на листах чертежной бумаги стандартных форматов, установленных ГОСТ 2.301 – 68*, с основной надписью по ГОСТ 2.104 – 68* в правом нижнем углу. Форма и образец заполнения основной надписи для чертежей и схем приведены в приложении Н.

## 6.2 Чертеж общего вида

6.2.1  Конструкторские разработки проектов (работ) (чертежи различных узлов машин, устройств, технологической оснастки, приборов, механизмов и

т. п.) должны быть представлены чертежами общих видов на стадии технического проекта (требования к чертежам – по ГОСТ 2.120 – 73*).

6.2.2 Чертеж общего вида – проектный конструкторский документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его основных составных частей и поясняющий принцип работы изделия. Требования к чертежу общего вида регламентированы ГОСТ 2.118 – 73* …  ГОСТ 2.120 – 73*. Чертеж общего вида должен давать полное представление об устройстве изделия и о форме каждой

детали (за исключением покупных и стандартных), т. е. давать возможность выполнения по нему рабочих чертежей деталей и сборочных единиц.

6.2.3 Чертеж общего вида должен содержать:

-  изображения изделия (виды, разрезы, сечения), текстовую часть и надписи, необходимые для понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его составных частей и принципа работы;

- наименования, а также обозначения (если они имеются) тех составных частей, для которых необходимо указать данные (технические характеристики, количество, указания о материале и др.);

- размеры габаритные, присоединительные, посадочные, установочные и справочные;

-  схему, если она требуется;

-  технические характеристики;

- технические требования к изделию (выполнение сборки и контроля, выполнение покрытий, методов сварки и др.).

Технические характеристики и технические требования к изделию размещаются на чертеже общего вида над основной надписью.

6.2.4 Наименования и обозначения составных частей изделия на чертежах общего вида     указывают в таблице, размещаемой на одном листе с изображением изделия, или выполненной на отдельных листах формата А4 в качестве последующих листов чертежа общего вида. Запись составных частей сборочной единицы в таблицу рекомендуется производить в следующей последовательности:

-  заимствованные изделия;

-  покупные изделия;

-  вновь разрабатываемые изделия.

На полках  линий-выносок  указывают номера позиций составных частей, включенных в таблицу. Полки линий-выносок с номерами позиций  располагают параллельно основной надписи чертежа вне контура изображения и группируют в колонку или строчку по возможности на одной линии.

В обозначении чертежа общего вида добавляется код ВО.

Пример оформления чертежа общего вида приведен в приложении П, а таблицы составных частей – в приложении Р.

## 6.3  Сборочный чертеж

6.3.1 Сборочный чертеж служит для рациональной организации производства (сборки и контроля) изделий. Требования к сборочному чертежу регламентированы ГОСТ 2.109 – 73. Прототипом для выполнения сборочного чертежа служит чертеж общего вида изделия.

6.3.2 Сборочный чертеж должен содержать:

а) изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу, и обеспечивающее возможность осуществления сборки и контроля сборочной единицы;

б) размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые должны быть выполнены или проконтролированы по данному чертежу;

допускается указывать в качестве справочных размеры деталей, определяющие характер сопряжения;

в) указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если точность сопряжения обеспечивается подбором, пригонкой и т.п., а также указания о выполнении неразъемных соединений (сварных, паяных и др.);

д) номера позиций составных частей, входящих в изделие;

е) габаритные размеры изделия;

ж) установочные, присоединительные и другие необходимые справочные размеры;

и) техническую характеристику изделия (при необходимости);

к) координаты центра масс (при необходимости).

6.3.3 Установочные и присоединительные размеры должны даваться с предельными       отклонениями размеров элементов, служащих для соединения с сопрягаемыми деталями.

6.3.4 Для деталей, являющихся элементами внешней связи, например, зубчатых колес, указываются связующие параметры: модуль, количество и направление зубьев.

6.3.5 Сборочные чертежи следует выполнять, как правило, с упрощениями, соответствующими требованиям стандартов ЕСКД и ГОСТ 2.109 – 73.

В обозначении сборочного чертежа добавляется код СБ.

Пример оформления сборочного чертежа приведен в приложении С.

## 6.4 Спецификация

6.4.1 Спецификация является основным конструкторским документом для сборочной единицы и составляется на отдельных листах формата А4. Форма и порядок заполнения спецификации регламентированы ГОСТ 2.106 – 96, раздел 3.

6.4.2 В чертежах выпускных и курсовых проектов (работ) допускается размещать спецификацию на одном листе со сборочным чертежом над основной надписью.

6.4.3 Спецификация в общем виде состоит из разделов, которые располагаются в следующей последовательности:

- документация (сборочный чертеж, принципиальная электрическая схема, технические условия и др.);

-  комплексы;

-  сборочные единицы;

-  детали;

- стандартные изделия (изготовленные согласно  требованиям  государствен-        ных,  республиканских или отраслевых стандартов);

-  прочие изделия (изготовленные по техническим условиям);

-  материалы (пластмассы, провода и др.);

-  комплекты (комплекты сменных и запасных частей, инструмента и т.д.).

Пример заполнения спецификации приведен в приложении Т.

## 6.5 Упрощения в чертежах

6.5.1 Чертежи общего вида и сборочные чертежи в выпускных и курсовых    проектах (работах) выполняются, как правило, с упрощениями согласно требованиям стандартов ЕСКД:  ГОСТ 2.109 – 73*,  ГОСТ 2.119 – 73*,

ГОСТ 2.120 – 73*.

6.5.2 Допускается не показывать: фаски, скругления, проточки, углубления, рифления и другие мелкие элементы.

6.5.3 Если имеются одинаковые по размерам и форме составные части, например, винты, шпильки и т.п., то вычерчивается только один элемент, а остальные изображаются упрощенно или в виде осевых линий.

## 6.6 Чертежи деталей

6.6.1 Чертежи деталей выполняются на основе чертежа общего вида.

6.6.2 Чертеж детали – основной конструкторский документ, содержащий изображения детали с минимальным и достаточным числом проекций, разрезов и сечений, а также все размеры и технические требования, необходимые для ее изготовления и контроля.

6.6.3 На каждую деталь выполняется отдельный чертеж, требования к выполнению которого регламентированы ГОСТ 2.109 – 73*.

6.6.4 Чертеж детали должен иметь основную надпись по форме, приведенной в приложении Н, в которой наименование детали записывается в именительном падеже единственного числа и согласно принятой терминологии, например: «объектив», «валик», «каркас». Если наименование детали состоит из нескольких слов, то на первом месте пишут существительное, а затем относящееся к нему слово, например: «Колесо зубчатое».

6.6.5 На чертеже детали должны быть указаны:

-  размеры и их предельные отклонения в соответствии с ГОСТ 2.307 – 68*;

-  предельные отклонения формы и взаимного расположения поверхностей по ГОСТ 2.308 – 79*;

-  шероховатость поверхностей по ГОСТ 2.309 – 73;

-  обозначение покрытий, термической и других видов обработки, твердости материала по ГОСТ 2.310 – 68*.

6.6.6 Технические требования на чертеже детали указываются в правой части листа над основной надписью.

6.6.7 В основной надписи приводят обозначение материала детали, его марку и номер стандарта на материал, например:

Сталь 35 ГОСТ 1050 – 88,

Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632 – 72.

Если в условное обозначение материала по стандарту входит его сокращенное наименование, например, Ст, СЧ, Бр и др., то полное наименование не записывают, например, Ст5 ГОСТ 380 – 94, СЧ 20 ГОСТ 1412 – 85, Бр04Ц4С17 ГОСТ 613 – 79. Для деталей, изготовляемых из сортового материала определенного

профиля и размера, материал детали записывают в соответствии с присвоенным ему в стандарте  на сортамент обозначением, например:

6.6.8  Чертежи   пружин,   зубчатых колес   и   ряда   других   деталей   имеют

специфику оформления, которая отражена в стандартах ЕСКД   классификационной

группы 4 (ГОСТ 2.401 – 68 и т.д.).  Например, чертежи зубчатых и червячных колес,

зубчатых реек отличаются тем, что параметры конструктивных элементов указываются в специальной таблице, размещаемой в правом верхнем углу чертежа, согласно ГОСТ 2.402 – 68.

# 6.7 Содержание   и   правила    оформления    технологической документации

6.7.1 Технологические документы выпускных и курсовых проектов (работ) должны оформляться в соответствии с требованиями стандартов единой системы технологической документации (ЕСТД).

6.7.2 Технологический процесс в общем случае должен включать следующие документы:

а) маршрутную карту (сборки изделия, сборочных единиц; единичных, типовых и групповых технологических процессов, выполняемых с применением различных методов изготовления и ремонта) по ГОСТ 3.1118 – 82;

б) операционные карты на технологические процессы: литья – по  ГОСТ 3.1401 – 85; раскроя материалов - ГОСТ 3.1402 – 85; ковки и штамповки - ГОСТ 3.1403 – 85; обработки резанием - ГОСТ 3.1404 – 86; термической обработки - ГОСТ 3.1405 – 86; специализированные по методам сборки - ГОСТ 3.1407 – 86; получения покрытий - ГОСТ 3.1408 – 85; изготовления печатных плат - ГОСТ 3.1428 – 77; технического контроля - ГОСТ 3.1502 – 85 и т. д.;

в)  карту  эскизов  (на  1-2  операции,  рассчитанные  в пояснительной  записке)  по  ГОСТ 3.1105 – 84;

д) спецификацию  (на изделие, сборочные единицы, комплексы, комплекты; станочные и контрольные приспособления) по ГОСТ 2.106 – 96 , образец -  в приложении Т;

е) другие технологические документы в случае необходимости или по решению руководителя проекта.

6.7.3 Перечень технологических документов, которые следует включать в     технологические процессы, разрабатываемые при выполнении проектов (работ), должны регламентироваться методическими указаниями кафедры, а не имеющие аналогов, определяться руководителем проекта (работы).

6.7.4 Технологические документы включаются в пояснительную записку.

# 6.8 Правила выполнения схем

# 6.8.1 Нормативные материалы

При выполнении схем следует руководствоваться стандартами седьмой группы ЕСКД: ГОСТ 2.701 – 84 Схемы. Виды и типы, ГОСТ 2.702 – 75 Правила выполнения электрических схем.

При выполнении схем тех видов, которые не охвачены стандартами  ЕСКД,  республиканскими  или   отраслевыми   стандартами,   правила оформления необходимо регламентировать методическими указаниями кафедр, ведущих выпускные и курсовые проекты (работы).

6.8.2 Виды и типы схем

6.8.2.1 Схемы в  зависимости от видов элементов и связей, входящих в состав изделия    (установки), подразделяют на следующие виды и обозначаются буквами:

-  электрические (Э);

-  гидравлические (Г);

-  пневматические (П);

-  газовые (кроме пневматических) (Х);

-  кинематические (К);

-  вакуумные (В);

- оптические (Л);

-  энергетические (Р);

-  деления (Е);

-  комбинированные (С).

6.8.2.2 Схемы в зависимости от основного назначения подразделяют на следующие  типы и обозначаются цифрами:

-  структурные (1);

-  функциональные (2);

-  принципиальные (полные) (3);

-  соединений (монтажные) (4);

-  подключения (5);

-  общие (6);

-  расположения (7);

-  объединенные (0).

Вид и тип схемы определяют ее наименование и код. Код состоит из буквы, обозначающей вид схемы, и цифры, обозначающей ее тип. Например, схема электрическая (Э) принципиальная (3) – Э3; схема гидравлическая (Г) соединений (4) - Г4; схема деления структурная – Е1; схема электрогидравлическая принципиальная – С3; схема электрогидропневмокинематическая принципиальная – С3; схема электрическая соединений и подключения – Э0; схема гидравлическая структурная, принципиальная и соединений – Г0.

Код схемы добавляется к обозначению чертежа в его конце. Например, ДП………..Э3.

6.8.2.3 Допускается разрабатывать схемы совмещенные, когда на схемах одного типа помещают сведения, характерные для схемы другого типа, например, на схеме соединений изделия (установки) показывают его внешние подключения.

При выполнении схем совмещенных должны быть соблюдены правила, установленные для схем соответствующих типов.

6.8.2.4 Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное пространственное расположение составных частей изделия (установки) не учитывают или учитывают приближенно.

6.8.2.5 Расстояние (просвет) между двумя соседними линиями графического обозначения должно быть не менее 1,0 мм.

Расстояние между соседними параллельными линиями связи должно быть не менее 3,0 мм.

Расстояние между отдельными условными графическими обозначениями должно быть не менее 2,0 мм.

6.8.3 Графические обозначения схем

При выполнении схем применяют следующие графические обозначения:

- условные графические обозначения, установленные в стандартах ЕСКД, а

также построенные на их основе;

-  прямоугольники;

-  упрощенные внешние очертания (в том числе аксонометрические).

При необходимости применяют нестандартизованные условные графические обозначения.

При применении нестандартизованных условных графических обозначений и упрощенных внешних очертаний на схеме приводят соответствующие пояснения.

Перечень элементов помещают на первом листе схемы или выполняют в виде самостоятельного документа.

Перечень элементов оформляют в виде таблицы произвольной формы, заполняемой сверху вниз.

6.8.4 Назначение схем

6.8.4.1 Схема структурная – схема, определяющая основные функциональные части    изделия, их назначение и взаимосвязи.

Схемы структурные разрабатывают при проектировании изделий на стадиях, предшествующих разработке схем других типов, и пользуются ими для общего ознакомления с изделием.

6.8.4.2 Схема функциональная – схема,  разъясняющая определенные процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях изделия или в изделии в целом.

Схемами функциональными пользуются для изучения принципов работы изделий, а также при их наладке, контроле и ремонте.

6.8.4.3 Схема принципиальная – схема, определяющая полный состав элементов и связей между ними, как правило, дающая детальное представление о принципах работы изделия.

Схемами принципиальными пользуются для изучения принципов работы изделий, а также при их наладке, контроле и ремонте. Они служат основанием для разработки других конструкторских документов, например, схем соединений и чертежей.

6.8.5 Правила выполнения структурных схем

Функциональные части на структурной схеме изображают в виде прямоугольника или условных графических обозначений.

На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода процессов, происходящих в изделии.

На схеме должны быть указаны наименования каждой функциональной части изделия, если для ее обозначения применен прямоугольник.

При изображении функциональных частей в виде прямоугольников наименования, типы и обозначения рекомендуется вписывать внутрь прямоугольников.

При большом количестве функциональных частей допускается взамен наименований, типов и обозначений проставлять порядковые номера справа от изображения или над ним, как правило, сверху вниз в направлении слева направо. В этом случае наименования, типы и обозначения указывают в таблице, помещаемой на поле схемы.

Пример оформления структурной схемы приведен в приложении У.

6.8.6 Правила выполнения функциональных схем

Функциональные части и связи между ними на схеме изображают в виде условных графических обозначений, установленных в стандартах ЕСКД. Отдельные функциональные части допускается изображать в виде прямоугольников.

На схеме должны быть указаны:

-  для каждой функциональной группы – обозначение, присвоенное ей на принципиальной схеме, и (или) ее наименование; если функциональная группа изображена в виде условного графического обозначения, то ее наименование не указывают;

- для каждого  устройства,  изображенного в  виде прямоугольника,–позиционное обозначение, присвоенное ему на принципиальной схеме, его наименование и тип;

- для каждого устройства, изображенного в виде условного графического обозначения, – позиционное обозначение, присвоенное ему на принципиальной схеме, его тип;

- для каждого элемента – позиционное обозначение, присвоенное ему на принципиальной схеме, и (или) его тип.

Наименования, типы и обозначения рекомендуется вписывать в прямоугольники.

Пример оформления функциональной схемы приведен в приложении Ф.

6.8.7 Правила выполнения принципиальных схем

На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных электрических    процессов,    все    электрические    связи    между    ними,   а   также

электрические  элементы (соединители, зажимы и т.п.),  которыми заканчиваются входные и выходные цепи.

Элементы и устройства, условные графические обозначения которых установлены в стандартах ЕСКД, изображают на схеме в виде этих условных графических обозначений.

Каждый элемент и (или) устройство, имеющее самостоятельную принципиальную схему и рассматриваемое как элемент, входящие в изделие и изображенные на схеме, должны иметь обозначение (позиционное обозначение) в соответствии с ГОСТ 2.721-74.

Устройствам, не имеющим самостоятельных принципиальных схем, и функциональным группам рекомендуется присваивать обозначения в соответствии с ГОСТ 2.710-81.

Пример оформления электрической принципиальной схемы приведен в приложении  Х.

Все сведения об элементах, входящих в состав изделия и изображенных на схеме, записывают в перечень элементов, который оформляют в виде таблицы, заполняемой сверху вниз по форме, приведенной в приложении Ц.

Перечень располагают над основной надписью чертежа на расстоянии не менее 12 мм от нее. Если на чертеже схемы не хватает места для перечня, то его выполняют на формате А4 с присвоением шифра, состоящего из буквы П (перечень) и кода схемы, к которой выпускается перечень. Например, ПЭ3 – перечень элементов к принципиальной электрической схеме.

Элементы записывают в перечень группами в алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений. В пределах каждой группы элементы записывают по возрастанию порядковых номеров элементов.

Приложение  А

Титульный лист пояснительной записки выпускной работы

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

“Московский государственный университет приборостроения и информатики”

Факультет______________ специальность (направление)___________________

Кафедра ________________квалификация (степень)_______________________

Утверждаю

Зав. кафедрой________________

«______»___________200_ г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе,

дипломной работе или проекту) на тему:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дипломник______________________________________________________________

подпись,дата                  инициалы и фамилия

Группа__________________________   шифр_________________________________

Обозначение проекта (работы)_____________________________________________

Руководитель проекта (работы) __________________________________________

подпись, дата                  инициалы и фамилия                                                               Консультанты по разделам:

Наименование разделов:

________________________________________________________________________

подпись, дата                 инициалы и фамилия

_____________________________________________________________________________________

подпись, дата                  инициалы и фамилия

_____________________________________________________________________________________

подпись, дата                  инициалы и фамилия

_____________________________________________________________________________________

подпись, дата                 инициалы и фамилия

_____________________________________________________________________________________

подпись, дата                  инициалы и фамилия

Нормоконтроль_________________________________________________________________

подпись, дата                инициалы и фамилия

МОСКВА 200__  г.

Приложение  Б

Титульный лист пояснительной записки курсового проекта (работы)

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

“Московский государственный университет приборостроения и информатики”

Факультет (филиал)_____________ специальность (направление)_________

Кафедра _________________________________________________________

Дисциплина_______________________________________________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту (работе) на тему:

________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Студент________________________________________________________________

подпись, дата                             инициалы и фамилия

Группа________________________ шифр_____________________________________

Обозначение курсового проекта (работы)_____________________________________

Проект (работа) защищен(а) на оценку_______________________________________

Руководитель проекта (работы)_____________________________________________

подпись, дата                          инициалы и фамилия

Члены комиссии__________________________________________________________

подпись, дата                           инициалы и фамилия

________________________________________________________________________

подпись, дата                           инициалы и фамилия

________________________________________________________________________

подпись, дата                             инициалы и фамилия

МОСКВА 200_ г.

Приложение  В

Бланк задания на выпускную работу

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

“Московский государственный университет приборостроения и информатики”

Факультет__________________ специальность (направление)_________________

Кафедра__________________ квалификация (степень)  _____________________

Утверждаю

Зав.кафедрой__________________________

подпись,         инициалы и фамилия,

«______»___________________200___г.

ЗАДАНИЕ

# НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

_____________________________________________________________________

(бакалаврскую работу, дипломную работу или дипломный проект)

Дипломник______________________________________________________________

Группа_________________________________шифр____________________________

Тема проекта (работы):___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Утвержден(а) приказом ректора №_____________ от «________» ________   200__ г.

Срок представления проекта (работы) к защите         «________» _________   200__ г.

Исходные данные для разработки____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Содержание пояснительной записки:

Введение (обоснование актуальности темы)___________________________________

1 Обзор работ по решаемой проблеме и постановка задачи___________________

________________________________________________________________________

Основные разделы по специальности (в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов)

2_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5 Безопасность жизнедеятельности  (включается в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов)________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

6 Экономический (включается в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов)_______________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7 Другие разделы проекта (работы):

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

8 Перечень графического материала  (чертежи, схемы, графики, плакаты и другие иллюстрации  разрабатываются в электронном виде):

8.1 _____________________________________            8.6____________________________________

8.2 _____________________________________            8.7____________________________________

8.3 _____________________________________            8.8 ____________________________________

8.4 _____________________________________            8.9 ____________________________________

8.5 _____________________________________            8.10 ___________________________________

Консультанты по разделам:

________________________________________________________________________

подпись, дата                           инициалы и фамилия

________________________________________________________________________

подпись, дата                           инициалы и фамилия

________________________________________________________________________

подпись, дата                           инициалы и фамилия

________________________________________________________________________

подпись, дата                           инициалы и фамилия

Безопасность жизнедеятельности____________________________________________

подпись, дата                           инициалы и фамилия

Экономический___________________________________________________________

подпись, дата                           инициалы и фамилия

Руководитель проекта (работы)___________________________________________

Задание принял к исполнению___________________«_____»____________200__г.

подпись

Приложение  Г

Бланк задания на курсовой проект (работу)

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

“Московский государственный университет приборостроения и информатики”

Факультет (филиал)____________ специальность (направление)_______________

Кафедра _____________________________________________________________

Дисциплина__________________________________________________________

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТУ)

Студент_____________________шифр_______________группа______________

1 Тема:______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2 Срок представления проекта (работы) к защите______________________200_ г.

3 Исходные данные для разработки______________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4 Содержание пояснительной записки:

Титульный лист

Задание

Содержание

Введение

1 _________________________________________________________________

2 _________________________________________________________________

3 _________________________________________________________________

4 _________________________________________________________________

5 _________________________________________________________________

Заключение

Список использованных источников

5 Перечень графического материала: _______________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ Руководитель проекта (работы)___________________________________________

подпись, дата                            инициалы и фамилия

Задание принял к исполнению_____________________________________________

подпись, дата                            инициалы и фамилия

Приложение Д

Форма этикетки к пояснительной записке

# Приложение Е

# Оформление листов пояснительной записки

Приложение Ж

Основная надпись

для первого листа текста пояснительной записки

и для первого листа спецификации

Форма 2 по ГОСТ 2.104-68

# Основная надпись

# для последующих листов

# текста пояснительной записки и спецификации

# Форма 2а по ГОСТ 2.104-68

# Приложение И

# Пример оформления списка использованных источников

# Список использованных источников

1 Балашов В.В., Капитонова А.П. и др. Методика оценки времени выполнения программ, оптимизированных под конкретную архитектуру процессора, по тексту программ на языке высокого уровня // (http:// lvk.cs. msu / su/ materials/ san 1/ doc).

2 Вострикова Л.Г. Финансовое право: Учебник для вузов,  - 2-е издание., перераб. и доп. – М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 2006. – 300с.

3 ГОСТ 7.32 – 2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. М.: Изд – во стандартов, 2001. – 18 с.

4 Егоров О.Д., Подураев Ю.В. Конструирование  мехатронных модулей. – М.: Издательство «Станкин», 2005. – 368 с.

5 Корниенко В.Г. и др. Микропроцессорные системы управления. – Краснодар.: Издательство ГОУ ВПО «Куб ГТУ», 2004. – 213 с.

6 Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. БХВ, СПб, 2000.-528с.

7 Евстифеев А.В. Микроконтроллеры  AVR семейства Classic фирмы ATMEL, М.: Издательский дом «Додэка-ХХ1», 2002.-278 с.

8 Положения по бухгалтерскому учету. Сборник документов. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2005. – 256 с.

9 Попова Л.В., Маслова И.А., Маслов Б.Г. Некоторые аспекты формирования стоимости активов в целях налогообложения при внедрении МСФО// Международный бухгалтерский учет. – 2005. - №11 (83). – С.24 – 28.

10 Справочник технолога машиностроителя. В 2 т./ Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. – 656 с. – 496 с.

11 Табаков В.П., Циркин А.В. Применение многослойных покрытий для повышения работоспособности торцовых фрез. // СТИН. – 2005. - №1. – С.27 – 30.

12 А.С. 436350 СССР. Двоичный сумматор / К.Н. Корнеев (СССР). – Заявл. 12.01.82; Опубл. 30.03.84, Бюл. №26.

13  О товарных биржах и биржевой торговле. Закон РФ от 20 февраля 1992 г. №2383-1 // ВСНД. 1992. №18. С.961 (с изменениями и дополнениями от 24 июня 1992 г., от 30 апреля 1993 г., от 19 июня 1995 г.).

14 Финансово-кредитный энциклопедический словарь. / Под ред. А.Г. Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – С.112, 303.

15 Финансовое право. Краткий курс / Под. ред. А.А. Тедеева, и В.А. Парыгина  – М.: Экспо, 2005. – 367 с.

16 Рассолов М. М. Коммерческое право.-М.: Юристъ, 2001.-346 с.

17 Банковское право. Общая часть. / Под ред. Г.  А. Тосуняна. Учебник.-М.: ИГПАН, 1999.-271 с.

Приложение К

Пример оформления структурной схемы информационной системы

Приложение Л

Пример оформления схемы алгоритма программы

Приложение М

Пример оформления структуры базы данных

Приложение Н

Основная надпись для чертежей и схем

Форма 1 по ГОСТ 2.104-68

Литеры: У – учебный проект (работа);

Ур – учебный реальный проект (работа),

рекомендованный к внедрению

Приложение П

Пример оформления чертежа общего вида

Приложение Р

Форма таблицы составных частей изделия на чертеже общего вида

в соответствии с ГОСТ 2.119-73

Приложение С

Пример оформления сборочного чертежа

Приложение Т

Форма и пример заполнения спецификации

Приложение У

Пример оформления структурной  схемы

Приложение Ф

Пример оформления функциональной схемы

Приложение Х

Пример оформления электрической принципиальной схемы

Приложение Ц

Форма таблицы перечня элементов принципиальной схемы

Содержание

| 1 Общие положения………………………………………………………………....... | 3 |
| --- | --- |
| 2 Задание на выполнение проекта (работы)………………………………………..... | 5 |
| 3 Структура пояснительной записки………………………………………………… | 5 |
| 4 Правила оформления пояснительной записки…………………………………….. | 6 |
| 4.1 Общие положения………………………………………………………………… | 6 |
| 4.2 Построение текста………………………………………………………………… | 7 |
| 4.3 Иллюстрации………………………………………………………………………. | 8 |
| 4.4 Формулы и уравнения…………………………………………………………….. | 8 |
| 4.5 Таблицы……………………………………………………………………………. | 9 |
| 4.6 Список использованных источников…………………………………………….. | 10 |
| 4.7 Приложения………………………………………………………………………... | 10 |
| 5 Содержание и правила оформления программного обеспечения……………….. | 11 |
| 6 Содержание и правила оформления графической части проектов (работ)……... | 12 |
| 6.1 Общие положения………………………………………………………………… | 12 |
| 6.2 Чертеж общего вида………………………………………………………………. | 12 |
| 6.3 Сборочный чертеж………………………………………………………………... | 13 |
| 6.4 Спецификация……………………………………………………………………... | 14 |
| 6.5 Упрощения в чертежах…………………………………………………………… | 15 |
| 6.6 Чертежи деталей…………………………………………………………………... | 15 |
| 6.7 Содержание и правила оформления технологической документации………… | 16 |
| 6.8 Правила выполнения схем………………………………………………………... | 17 |
| 6.8.1 Нормативные материалы……………………………………………………….. | 17 |
| 6.8.2 Виды и типы схем……………………………………………………………….. | 17 |
| 6.8.3 Графические обозначения схем………………………………………………... | 18 |
| 6.8.4 Назначение схем………………………………………………………………… | 18 |
| 6.8.5 Правила выполнения структурных схем………………………………………. | 19 |
| 6.8.6 Правила выполнения функциональных схем…………………………………. | 19 |
| 6.8.7 Правила выполнения принципиальных схем…………………………………. | 20 |
| Приложение А Титульный лист пояснительной записки выпускной работы…….. | 21 |
| Приложение Б Титульный лист пояснительной записки курсового проекта (работы)………………………………………………………………. | 22 |
| Приложение В Бланк задания на выпускную работу………………………………. | 23 |
| Приложение Г Бланк задания на курсовой проект (работу)……………………….. | 25 |
| Приложение Д Форма этикетки к пояснительной записке………………………… | 26 |
| Приложение Е Оформление листов пояснительной записки………………………. | 26 |
| Приложение Ж Основная надпись первого листа текста пояснительной записки.. | 27 |
| Приложение И Пример оформления списка использованных источников……….. | 28 |
| Приложение К Пример оформления структурной схемы информационной системы………………………………………………………………. | 29 |
| Приложение Л Пример оформления схемы алгоритма программы ………………. | 30 |
| Приложение М Пример оформления структуры базы данных…………………….. | 31 |
| Приложение Н Основная надпись для чертежей и схем…………………………… | 32 |
| Приложение П Пример оформления чертежа общего вида………………………... | 33 |
| Приложение Р Форма таблицы составных частей изделия на чертеже общего вида…………………………………………………………………... | 34 |

| Приложение С Пример оформления сборочного чертежа ……………………........ | 35 |
| --- | --- |
| Приложение Т Форма и пример заполнения спецификации………………………. | 36 |
| Приложение У Пример оформления структурной схемы………………………….. | 37 |
| Приложение Ф Пример оформления функциональной схемы ……………………. | 38 |
| Приложение Х Пример оформления электрической принципиальной схемы……. | 39 |
| Приложение Ц Форма таблицы перечня элементов принципиальной схемы…….. | 40 |

Состав комиссии, переработавшей СТП МГУПИ

1. К.т.н., доц.  каф. ПР – 1  В.А. Киселев

2. К.т.н., доц.  каф. ПР – 3  В.Л. Гринков

3. К.т.н., доц.  каф. ПР – 8  Ю.В. Зерний

4. К.т.н., проф.каф. ИТ – 4  Т.А. Степанова

5. К.т.н., доц. каф.  ТИ – 1  Ю.А. Сергеев

6. К.т.н., доц.  каф. ТИ – 2  В.Б. Леняшин

7. К.т.н., доц.  каф. ТИ – 7  В.В. Кадомкин

- К.т.н., доц. каф. ИС – 1  Г.В. Яковлевская

- Доц.            каф. ИС – 3  Т.А. Сахарова

- К.т.н., доц. каф. ИС – 5  С.В. Шаныгин

- К.т.н., доц. каф. ИС – 6  Е.А. Галевский

- К.э.н., доц. каф. ЭФ – 2  С.И. Егоров

- Доц.            каф. ЭФ – 4  Н.В. Лащинская

- Доц.            каф. УП – 1  Р.Ф. Малеева

- К.т.н., доц. каф. УП – 3  А.М. Титков

- Ст. преп.    каф. УП – 10 О.Н. Васильева

- Председатель комиссии  д.т.н., проф. каф. ИС – 4  В.А. Лизогуб

СТП МГУПИ 2068752 – 5 – 2006 одобрен  УМС   МГУПИ             2006г

Председатель УМС МГУПИ, проректор по учебной работе

д. ф.-м. н., проф. В. В. Соколов

Согласовано:

Начальник УМО И. Ю. Мамедова

# Text boxes

Дата

Подпись

Схема алгоритма программы интерпретации шаблона

Лист

Дата

Подпись

Ф.И.О.

Руковод.

Ф.И.О.

Студент

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Лист

Студент

Ф.И.О.

Руковод.

Ф.И.О.

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

Интерпретировать шаблон

Строка - это команда?

Выделить название команды K и ее параметры Pi

Вызвать метод-обработчик команды K

Подставить в строку значения макросов

Конец интерпретации шаблона

Положить номер строки S=1

Выбрать из шаблона строку S

Есть еще строки?

Положить S = S+1

Подпись

Дата

Лист

СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ

Студент

Ф.И.О.

Руковод.

Ф.И.О.

Элементы заказа (OrderItems)

Товар (ProdID)

Заказ (OrderID)

Количество (Qty)

Отделы (Depts)

Индентификатор (DeptID)

Название (Name)

Изображение (DeptImage)

Пользователи (Users)

Идентификатор (UserID)

Имя (FirstName)

Фамилия (LastName)

Пароль (Password)

Страна (Country)

Индекс (ZipCode)

Город (City)

Адрес (Address)

Телефон (Phone)

Факс (Fax)

Эл.почта (E-mail)

Заказы (Orders)

Идентификатор (OrderID)

Пользователь (UserID)

Время оформления (TimeStamp)

Полная стоимость (TotalPrice)

Налог (Tax)

Стоимость доставки (ShippingCost)

Кому (ShipName)

Страна (ShipCountry)

Индекс (ShipZipCode)

Город (ShipCity)

Адрес (ShipAddress)

Примечания (ShipOptions)

Статус (Status)

Статус оплаты (PayStatus)

Товары (Products)

Идентификатор (ProdID)

Наименование (Name)

Цена (Price)

Отдел (DeptID)

Изображение (ProdImage)

Крупное изображение (LargeImage)

Модель (Model)

Описание (Descript)